L-8900全自动氨基酸分析仪是进行氨基酸分离、衍生和检测的全自动化专用分析仪器，广泛用于医药、食品、饲料、农业、育种、医学研究和地质考察等领域。
    L-8900全自动氨基酸分析仪是根据柱后衍生原理设计而成，分为水解蛋白分析系统和生理体液分析系统，符合国际标准和国际仲裁标准。L-8900全自动氨基酸分析仪是日立公司推出的新型产品，是集日立公司四十年氨基酸分析仪生产技术和专业知识的巅峰之作。为适应氨基酸分析的需要，L-8900采用专为氨基酸分析研制的微量输液泵、检测器、反应柱、分离柱等部件，这些都极大地提高了氨基酸分析的灵敏度、检出限和重复性。
主要特点
1、 最短的分析时间，最快的分析速度：
    快速分析：蛋白水解系统：20分钟
              生理体液系统: 70分钟
    标准分析：蛋白水解系统：30分钟
                生理体液系统: 110分钟
2、 最高的灵敏度：
    3pmol （S/N = 2, Asp）
3、 最高的分离度：
    柱后衍生系统采用长度仅40mm的反应柱，内置惰性小颗粒，柱温设置可达 140°C，流动相的流动更均匀，衍生  更彻底，可有效的防止了色谱峰的扩散。
    专利的3μm离子交换树脂，色谱柱长度仅有60mm，有效地降低了组分在色谱柱内的径向扩散，大大提高了分辨率。（ Thr-Ser, Gly-Ala, Tle-Leu 分离度≥1.2（99%））
4、 最准确的分析结果：
    保留时间重复性：CV 0.3%(Arg)
    峰面积重复性： CV 1.0%(Gly, His)
5、 茚三酮反应液和缓冲液采用独立包装，与氨基酸反应前即时混合，这使得每种反应液无需制冷装置，在常温下可 以保存一年。
6、 专利的氨氮排除技术、氮气自动鼓入技术、氮气压力控制技术、茚三酮回流保护技术。
7、 高效的光学系统：日立氨基酸分析仪采用了高能量卤素灯、消相差凹面衍射光栅，光直接入射到光栅的高效单色器系统，即使在很小的空间也能造就优异的光路，还有聚光及消除相差作用，满足仪器长时间测定工作的需要。
8、 新增双柱联用，加快分析速度、提高分离度；新增高速特殊分析柱专为饲料分析量体定做。
9、 EZChrom Elite 控制软件，在全球拥有最广阔的用户。